## Slide 1
Research on Signal Classification via State Feature Vector :
ECG User Identification Using External Knowledge
가천대학교 IT융합공학과 (컴퓨터공학전공)
지도교수 : 최 창 교수님
석사과정 김 예 진
공개강의 발표자료
2023 Nov 3
외부지식 정보를 활용한
ECG 사용자 인식 시스템 구축 연구

## Slide 2
Title
  One-Dimensional Shallow Neural Network Using Non-Fiducial Based Segmented Electrocardiogram for User Identification System
Authors
    YeJin Kim, GyuHo Choi, Chang Choi*
Publish
IEEE Access (IF: 3.9)
Date: 2023.09.07
Contributions
  - 1초의 짧은 세그먼트를 이용한 사용자 인식 시스템 효율성 증대
  - 비기준점 데이터 분할 방식을 사용하여 심전도 신호의 전처리 단계 최소화
  - 모델의 경량화로 학습속도를 감소하였으며, 95.51%의 정확도를 검증함
Background

## Slide 3
Background
Title
  Real-time Multi-Class Classification of Respiratory Diseases through Dimensional Data Combinations
Authors
    YeJin Kim, David Camacho, Chang Choi*
Submission status
    Approved, Cognitive Computation (IF: 5.4)
Contributions
  - 차원이 다른 데이터 조합 방법을 이용한 호흡기 질병 분류
  - 1차원 모델의 빠른 속도와 2차원 데이터의 높은 분류 성능 활용 방안 제안
  - 92.93%의 정확도를 검증하여 기존 연구 대비 다중 클래스 질병 분류의 정확도 향상

## Slide 4
외부지식 정보를 활용한
ECG 사용자 인식 시스템 구축 연구

## Slide 5
01. Introduction
심전도 신호는 심장의 전기적 활동을 기록한 신호 데이터로 활용도가 뛰어남
최근 다양한 분야에서 심전도 신호의 장점을 활용하기 위한 연구가 진행되고 있음
취득 시 필요한 장비 및 소프트웨어가 저렴하며 비침습적인 방법으로 취득 가능함
심전도 신호의 특징은 다음과 같음
    부정맥, 심혈관 질환 등 다양한 건강 정보 포함
    형태학적 특징이 뚜렷함
    개인 고유한 특성을 지니고 있음
    외부환경에 영향을 받지 않음
    ⇒ 사용자 인식 시스템에 적합한 데이터
<심전도 신호의 형태학적 특징>
<심전도 신호 예시>

## Slide 6
01. Introduction
심전도는 사용자의 신체적 상태에 따라 변하는 동적 특징을 가지고 있음
동적 특징은 데이터의 위조 및 변조의 위험성을 방지할 수 있는 특성 중 하나임
그러나 동적 특징은 사용자 인식 시스템의 성능을 저하시킴
편안한 휴식 상태
약한 신체적 스트레스 상태
강한 신체적 스트레스 상태

## Slide 7
01. Introduction
  심전도 상태 정보의 외부 지식을 활용한 심전도 사용자 인식 모델 개발
  심전도 신호의 정확한 피크 탐지를 위한 FFT 변환 데이터 활용 방안 제시
  사용자의 상태 변화에도 견고한 심전도 사용자 인식 시스템 구축 가능
+ State Information (Stable)
+ State Information (Unstable)

## Slide 8
02. Related Works
기존 연구에서도 사용자의 상태에 따른 사용자 인식 연구가 진행됨
스트레스 상태에서 안정적인 상태에 비해 성능이 낮으며, 특히 신체적 스트레스 상태에서는 분류 정확도가 떨어짐
⇒ 다양한 상태를 고려할 수 있는 심전도 사용자 인식 모델의 성능 개선 연구가 필요함
Reference | Year | Model | Dataset | Types of stress | Accuracy
Stable
Unstable
Hwang et al. [4] | 2021 | SVM | self-acquisition data | Cognitive stress | 93.55%
 |  |  |  | Cognitive stress | 90.87%
 |  |  |  | Physical stress | 76.15%
Ko et al. [5] | 2023 | CNN based model | self-acquisition data | Physical stress | 91.01%
Fatimah et al. [6] | 2022 | RF, ESD, SVM | CYBHi data | Cognitive stress | 91.07%
Choudhary et al. [1] | 2021 | BPNN | self-acquisition data | - | 99.02%
Kim et al. [2] | 2020 | LSTM | MIT-BIH |  | 100%
Li et al. [3] | 2020 | CNN based model | Physionet data |  | 94.3%
Notes: [1] Choudhary, Tilendra, et al. "A Non-Fiducial Noise Robust VMD-based Framework for ECG-based Biometric Recognition." 2021 IEEE 18th India Council International Conference (INDICON). IEEE, 2021.
[2] Kim, Beom-Hun, and Jae-Young Pyun. "ECG identification for personal authentication using LSTM-based deep recurrent neural networks." Sensors 20.11 (2020): 3069.
[3] Li, Yazhao, et al. "Toward improving ECG biometric identification using cascaded convolutional neural networks." Neurocomputing 391 (2020): 83-95.
[4] Hwang, Ho Bin, et al. "ECG authentication based on non-linear normalization under various physiological conditions." Sensors 21.21 (2021): 6966. [5] Ko, Hoon, Kwangcheol Rim, and Jong Youl Hong. "Bio-metric authentication with electrocardiogram (ECG) by considering variable signals." Mathematical Biosciences and Engineering 20.2 (2023): 1716-1729.
[6] Fatimah, Binish, et al. "Biometric identification from ECG signals using Fourier decomposition and machine learning." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 71 (2022): 1-9.

## Slide 9
03. Method
Data Preprocessing
Raw Data
2,000Hz (Data Length = 약 121,000)
Downsampling Data
200Hz (Data Length = 약 12,100)
Bandpass Data
200Hz (Data Length = 약 12,100)
1) Downsampling and Noise Remove

## Slide 10
03. Method
Data Preprocessing
- 기준점 기반 분할을 위해 pan-tompkins 알고리즘을 이용하여 피크탐지 진행
- 데이터 특성상 피크의 오탐지 및 미탐지 비율이 높음
- 따라서 추가적인 전처리 및 피크 보정 과정이 필요함
피크 탐지율 저하
(피크 탐지율 = 10% 이하)
피크 오탐지
(R피크를 정확히 탐지하지 못함)
2) Peak detection

## Slide 11
03. Method
Data Preprocessing
원본 데이터
원본 데이터 x FFT 변환데이터
원본 데이터 (피크탐지율 = mean 15%)
원본 데이터 x FFT 변환데이터 (피크탐지율 = mean 50%)
2) Peak detection

## Slide 12
ECG signal data
03. Method
SFV-based User Classification Model
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Residual Connection
Spatial Dropout
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, ), 3
∙∙∙
Global Average Pooling
Dense
Classification
(User Identification)
Residual Block
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Residual Block
(2, )
Residual Block
(2, )
Global Average Pooling
Dense
Feature extraction
State Classification Model
User Identification Model
ECG signal data
State Feature
#1 ECG 상태 분류
심전도 신호의 상태 정보를 이용하기 위한 특징 추출
#2 ECG 사용자 식별
추출된 상태 특징 정보를 반영하여 사용자 분류 진행

## Slide 13
03. Method
SFV-based User Classification Model
#1 ECG 상태 분류
Stable
Unstable
편안한 휴식 상태에 해당하는 심전도 신호
운동 중인 상태에 해당하는 심전도 신호
상태 분류를 수행하여 각 심전도 신호가 어떤 상태에 해당하는지 정보를 제공해주는 역할
TCN 모델 사용
- 2개의 Residual Block (dilation = 1, 2)
- Global Average Pooling
- Dense Layer
ECG signal data
Residual Connection
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, ), 3
∙∙∙
Global Average Pooling
Dense
Classification
(User Identification)
State Feature
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Residual Block
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Residual Block
(2, )
Residual Block
(2, )
Global Average Pooling
Dense
ECG signal data
Feature extraction
State Classification Model
User Identification Model

## Slide 14
03. Method
SFV-based User Classification Model
+ State Feature (Stable)
+ State Feature (Stable)
+ State Feature (Unstable)
+ State Feature (Unstable)
Person #1
Person #1
Person #27
Person #27
ECG signal data
Residual Connection
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, ), 3
∙∙∙
Global Average Pooling
Dense
Classification
(User Identification)
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Residual Block
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Residual Block
(2, )
Residual Block
(2, )
Global Average Pooling
Dense
ECG signal data
Feature extraction
State Classification Model
User Identification Model
State Feature

## Slide 15
03. Method
SFV-based User Classification Model
#2 ECG 사용자 식별
Person #1
Person #2
Person #3
Person #n
전처리 된 심전도 신호와 상태 특징 정보가
같은 입력으로 사용되어 사용자 식별을 진행
∙∙∙
TCN 모델 사용
- 8개의 Residual Block (dilation = 1, 2, …, 8)
- Global Average Pooling
- Dense Layer
- 5번의 Residual Connection 사용
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Classification
(User Identification)
Residual Block
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Dilated Causal Conv
Batch Normalization
ReLU
Spatial Dropout
Residual Block
(2, )
Residual Block
(2, )
Global Average Pooling
Dense
Feature extraction
State Classification Model
User Identification Model
ECG signal data
ECG signal data
Residual Connection
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, )
Residual Block
(8, ), 3
∙∙∙
Global Average Pooling
Dense
State Feature

## Slide 16
Dataset
Public Data) MIT-BIH ST Change Database
  ST파의 변화를 반영한 공개 데이터
  다양한 길이의 28개 심전도 신호
  Sampling rate : 300Hz
  신체적 스트레스가 포함된 데이터
https://physionet.org/content/stdb/1.0.0/
Private Data) CSU-BIODB
  조선대학교에서 취득된 비공개 데이터
  100개의 심전도 신호
  Sampling rate : 2,000Hz
  신체적 스트레스가 포함된 데이터
04. Experiment Result

## Slide 17
Dataset
Public Data) MIT-BIH ST Change Database
Private Data) CSU-BIODB
편안한 휴식 상태의
심전도 신호
신체적 스트레스 상태의
심전도 신호
  - 공개 데이터와 비공개 데이터의 형태 차이가 큼
  - 비공개 데이터는 공개데이터에 비해 정제되지 않아 신호 분류 성능이 떨어짐
  - 그러나 실생활에서 사용되는 데이터와 유사하다고 판단되어 비공개 데이터를 활용한 연구의 중요성이 증대됨
04. Experiment Result

## Slide 18
Experiment Environment
- 공개 데이터와 비공개 데이터에서 각각 성능을 검증함
- 제안 모델의 성능을 검증하기 위해 Accuracy 와 F1 score의 평가지표를 사용함
Precision | 모델이 양성으로 예측한 샘플 중 실제로 양성인 것
Recall | 실제로 양성인 샘플 중 모델이 양성으로 예측한 것
Accuracy | 전체의 데이터 중 올바르게 분류한 데이터 비율
F1 score | precision과 recall의 조화평균으로 데이터 불균형 구조에서 모델 성능을 정확히 평가할 수 있음
04. Experiment Result

## Slide 19
ECG State Classification Model
- 외부지식 정보로 활용하기 위한 심전도 상태 분류 모델 구축 정확도
- 비공개 데이터인 CSU-BIODB에서도 94.13%의 높은 정확도를 검증함
- 상태 분류 모델은 사용자의 운동 상태 및 스트레스 정도를 측정하는데 활용 가능함
Data | Class | Accuracy | F1-score
CSU-BIODB (private data) | 2 (stable, unstable) | 94.13% | 0.9410
MIT-BIH ST Change Database (public data) | 2 (stable, unstable) | 97.91% | 0.9792
04. Experiment Result

## Slide 20
ECG State Classification Model
04. Experiment Result
Public Data) MIT-BIH ST Change Database
Private Data) CSU-BIODB

## Slide 21
User Classification Model (Single Model)
- 다양한 1차원 학습 모델의 정확도를 비교함
- TCN 모델이 모든 데이터 셋에서 가장 정확도가 높게 검증됨
- 비공개 데이터인 CSU-BIODB는 데이터 특성상 사용자가 잘 분류되지 않음
Data | Model | Accuracy | F1-score
CSU-BIODB (private data) | TCN | 55.32% | 0.5491
 | Wavenet | 49.27% | 0.4919
 | 1D CNN | 35.51% | 0.3344
MIT-BIH ST Change Database (public data) | TCN | 86.53% | 0.8627
 | Wavenet | 84.62% | 0.8406
 | 1D CNN | 78.85% | 0.7961
04. Experiment Result
< 단일 모델의 사용자 식별 모델 성능 >

## Slide 22
04. Experiment Result
User Classification Model (State Feature using Model)
- 외부지식 정보를 활용한 사용자 분류 정확도를 검증함
- 기존 모델에 비해 MIT-BIH ST Change Database 에서는 9.3%의 정확도가 향상됨
- 비공개 데이터인 CSU-BIODB 에서는 36.76%의 정확도가 향상됨
Data | Model | Accuracy | F1-score
CSU-BIODB (private data) | TCN | 92.08% | 0.9207
 | Wavenet | 91.52% | 0.9153
 | 1D CNN | 62.87% | 0.6231
MIT-BIH ST Change Database (public data) | TCN | 95.83% | 0.9369
 | Wavenet | 93.75% | 0.9103
 | 1D CNN | 91.66% | 0.8952
< 제안 모델의 사용자 식별 모델 성능 >

## Slide 23
05. Conclusion
본 연구는 외부지식 정보를 활용한 심전도 사용자 인식 시스템 성능 개선 방안을 제시함
- 비공개 데이터의 피크탐지 정확도 향상을 위한 FFT 데이터 활용 방안 제안
- 심전도 상태 정보를 외부 지식으로 활용한 사용자 인식 모델 개발
    심전도 상태 분류 모델은 운동 부하 검사 및 피로도 예측 연구에 활용 가능함
    심전도 상태에 견고한 사용자 인증 시스템 구축으로 생체인증 사용 데이터 다양화
향후 여러 모바일 기기, 웨어러블 기기 등에 적용할 수 있도록 모델의 단순화 및 경량화를 적용한 사용자 인식 시스템 연구를 진행할 예정임

## Slide 24
Reference
[1] Choudhary, Tilendra, et al. "A Non-Fiducial Noise Robust VMD-based Framework for ECG-based Biometric Recognition." 2021 IEEE 18th
India Council International Conference (INDICON). IEEE, 2021.
[2] Kim, Beom-Hun, and Jae-Young Pyun. "ECG identification for personal authentication using LSTM-based deep recurrent neural
networks." Sensors 20.11 (2020): 3069.
[3] Li, Yazhao, et al. "Toward improving ECG biometric identification using cascaded convolutional neural networks." Neurocomputing 391
(2020): 83-95.
[4] Hwang, Ho Bin, et al. "ECG authentication based on non-linear normalization under various physiological conditions." Sensors 21.21
(2021): 6966.
[5] Ko, Hoon, Kwangcheol Rim, and Jong Youl Hong. "Bio-metric authentication with electrocardiogram (ECG) by considering variable
signals." Mathematical Biosciences and Engineering 20.2 (2023): 1716-1729.
[6] Fatimah, Binish, et al. "Biometric identification from ECG signals using Fourier decomposition and machine learning." IEEE Transactions
on Instrumentation and Measurement 71 (2022): 1-9.

## Slide 25
THANK YOU
For Listening
Yejin Kim
E-mail: najin2445@gachon.ac.kr