## Slide 1: 인공지능 기반 리튬이온 배터리의 SOH 고속 진단 모델 연구
Jul 2023
최창, 추우찬, 정남규

## Slide 2
목차
연구 진행사항
SOH 예측 모델
실험 결과
향후 연구
IIP Lab

## Slide 3
01. 연구 진행사항
IIP Lab

## Slide 4
인공지능 기반 SOH 예측 모델 개발
01. 데이터 분석
IIP Lab
진행 사항
SOH 추정을 위한 LSTM 기반 모델 개발 (완료)
SOH 추정을 위한 통합 모델 개발 (진행 중)
최종 보고서 작성 (~8/4)

## Slide 5
기존 연구 결과
01. 데이터 분석
IIP Lab
SOC 추정을 위한 Transformer 기반 모델 개발
전압의 구간을 나눠 구간에 따른 SOC를 추정하는 Transformer 기반 모델
구간에 따른 상대적 변화를 비교하여 효과적인 SOC 추정
Transformer
SOC 5
SOC 4
SOC 3
SOC 2
SOC 1
Time 1
Time 2
Time 3
Time 4
Time 5
N
Multi-head attention
Feed Forward
Add & Norm
Add & Norm

## Slide 6
기존 연구 결과
01. 데이터 분석
IIP Lab
RMSE | Train | Test
원형 #1 | 0.1216 | 0.0953
원형 #2 | 0.0691 | 0.0628
각형 #1 | 0.0414 | 0.0358
각형 #2 | 0.0410 | 0.0420
파우치형 #1 | 0.0366 | 0.0331
파우치형 #2 | 0.0364 | 0.0294

## Slide 7
02. SOH 예측 모델
IIP Lab

## Slide 8
모델 구조
01. 데이터 분석
IIP Lab
모델 계획
전압 변화를 구간 별로 나누어 구간별 SOC를 예측 -> 예측한 SOC를 이용하여 해당 사이클의 SOH 예측

## Slide 9
비교 모델 설명
01. 데이터 분석
IIP Lab
SOC 변화 패턴을 분석하기 위한 시계열 모델
RNN
LSTM
GRU
1D-CNN
장점
단점
장점
단점
장점
단점
장점
단점
Output Gate
순차적 정보 처리에 뛰어남
모델 구조가 단순하고 이해하기 쉬움
장기 의존성 학습이 어려움
병렬처리가 어려움
장기 의존성 문제 해결
게이트를 통한 정보 관리 및 저장 능력
RNN에 비해 복잡하며, 학습시간이 김
많은 메모리 요구
LSTM과 비슷한 성능을 보이며 간소화됨
계산 효율성이 더 높음
LSTM에 비해 약간의 성능 저하 발생
장기 의존성 문제 다소 발생
위치 불변성 특성, 공간적 구조 학습
병렬 처리가 가능하여 학습 속도가 빠름
시계열 정보를 완전히 이해하지 못함
시퀀스 위치에 따른 중요도가 모두 동일함

## Slide 10
비교 손실함수 설명
01. 데이터 분석
IIP Lab
손실함수의 조합에 따른 SOH 예측 모델
SOH
SOC 1
SOC 2
SOC 3
SOC 4
SOC 5
SOH Loss
SOC Loss
Loss = SOH Loss + SOC Loss
Loss function
Loss = SOH Loss
Loss = SOC Loss
SOC 활용
SOH 보정

## Slide 11
03. 실험 결과
IIP Lab

## Slide 12
SOC 값을 통해 SOH 예측 가설 검증
01. 데이터 분석
IIP Lab
LSTM
Type | LSTM (RMSE)
원형 #1 | 0.01359
원형 #2 | 0.01394
각형 #1 | 0.00608
각형 #2 | 0.00688
파우치형 #1 | 0.00575
파우치형 #2 | 0.01272
(RMSE)

## Slide 13
SOC 값을 통해 SOH 예측 가설 검증
01. 데이터 분석
IIP Lab
1DCNN
Type | LSTM (RMSE)
원형 #1 | 0.01299
원형 #2 | 0.01217
각형 #1 | 0.00559
각형 #2 | 0.00696
파우치형 #1 | 0.00414
파우치형 #2 | 0.00512

## Slide 14
Loss에 따른 SOC 예측 성능 비교
01. 데이터 분석
IIP Lab
Loss에 따른 SOC 예측 성능 비교
Type | w/o SOH Loss (RMSE) | SOH + SOC Loss (RMSE)
원형 #1 | 0.0534 | 0.0524
원형 #2 | 0.0345 | 0.0438
각형 #1 | 0.0404 | 0.0467
각형 #2 | 0.0248 | 0.0366
파우치형 #1 | 0.0237 | 0.0353
파우치형 #2 | 0.0337 | 0.0522
w/o SOH Loss
SOC + SOH Loss

## Slide 15
Loss에 따른 SOH 예측 성능 비교
01. 데이터 분석
IIP Lab
Loss에 따른 SOH 예측 성능 비교
Type | w/o SOC Loss (RMSE) | SOH + SOC Loss (RMSE)
원형 #1 | 0.0963 | 0.0877
원형 #2 | 0.0961 | 0.0844
각형 #1 | 0.0615 | 0.0453
각형 #2 | 0.0670 | 0.0462
파우치형 #1 | 0.0579 | 0.0323
파우치형 #2 | 0.0591 | 0.0351
w/o SOC Loss
SOC + SOH Loss

## Slide 16
SOC 예측 모델 별 성능
01. 데이터 분석
IIP Lab
각 시계열 모델별 SOC 예측 성능 비교
RNN기반의 GRU 및 LSTM 모델을 사용하였을때, SOC 예측 성능이 높음
SOH Loss와 SOC Loss를 같이 사용함에 있어서 RNN기반 모델의 SOH Loss가 SOC 예측 성능에 영향이 있음이 판단됨
Type | 원형 #1 | 원형 #2 | 각형 #1 | 각형 #2 | 파우치형 #1 | 파우치형 #2
GRU(RMSE) | 0.06528 | 0.05215 | 0.04744 | 0.03094 | 0.03228 | 0.04602
LSTM(RMSE) | 0.05246 | 0.04383 | 0.04675 | 0.03664 | 0.03533 | 0.05222
1D-CNN(RMSE) | 0.03966 | 0.06201 | 0.0509 | 0.06776 | 0.03382 | 0.05146

## Slide 17
SOH 예측 모델 별 성능
01. 데이터 분석
IIP Lab
각 시계열 모델별 SOH 예측 성능 비교
모든 배터리 형에서 1D-CNN 모델이 가장 높은 성능을 보임
SOC의 선형 구조 파악을 위해서는 기존의 RNN 기반 시계열 모델 보다 CNN 기반의 모델 선정이 필요할 것으로 판단됨
Type | 원형 #1 | 원형 #2 | 각형 #1 | 각형 #2 | 파우치형 #1 | 파우치형 #2
GRU(RMSE) | 0.104986 | 0.098039 | 0.063508 | 0.068247 | 0.061142 | 0.060619
LSTM(RMSE) | 0.105149 | 0.097743 | 0.061483 | 0.067474 | 0.058012 | 0.062442
1D-CNN(RMSE) | 0.087670 | 0.084430 | 0.045349 | 0.046154 | 0.032289 | 0.035083

## Slide 18
GRU 실험 결과
02. 학습 데이터 생성
IIP Lab
SOC 예측 결과
Type | SOC (RMSE)
원형 #1 | 0.065284
원형 #2 | 0.052149
각형 #1 | 0.04744
각형 #2 | 0.030942
파우치형 #1 | 0.03228
파우치형 #2 | 0.046019

## Slide 19
GRU 실험 결과
02. 학습 데이터 생성
IIP Lab
SOH 예측 결과
Type | SOH (RMSE)
원형 #1 | 0.104986
원형 #2 | 0.098039
각형 #1 | 0.063508
각형 #2 | 0.068247
파우치형 #1 | 0.061142
파우치형 #2 | 0.060619

## Slide 20
LSTM 실험 결과
02. 학습 데이터 생성
IIP Lab
SOC 예측 결과
Type | SOC (RMSE)
원형 #1 | 0.052459
원형 #2 | 0.043833
각형 #1 | 0.046752
각형 #2 | 0.036639
파우치형 #1 | 0.035333
파우치형 #2 | 0.052224

## Slide 21
LSTM 실험 결과
02. 학습 데이터 생성
IIP Lab
SOH 예측 결과
Type | SOH (RMSE)
원형 #1 | 0.105149
원형 #2 | 0.097743
각형 #1 | 0.061483
각형 #2 | 0.067474
파우치형 #1 | 0.058012
파우치형 #2 | 0.062442

## Slide 22
1D-CNN 실험 결과
02. 학습 데이터 생성
IIP Lab
SOC 예측 결과
…
…
Type | SOC (RMSE)
원형 #1 | 0.039656
원형 #2 | 0.062008
각형 #1 | 0.050902
각형 #2 | 0.067757
파우치형 #1 | 0.033821
파우치형 #2 | 0.051462

## Slide 23
1D-CNN 실험 결과
02. 학습 데이터 생성
IIP Lab
SOH 예측 결과
Type | SOH (RMSE)
원형 #1 | 0.08767
원형 #2 | 0.08443
각형 #1 | 0.045349
각형 #2 | 0.046154
파우치형 #1 | 0.032289
파우치형 #2 | 0.035083

## Slide 24
04. 향후 연구
IIP Lab

## Slide 25
향후 연구
01. 데이터 분석
IIP Lab
1D-CNN 모델 최적화
하이퍼 파라미터 및 최적화된 모델 구조 선정을 통해 1D-CNN 모델 성능 향상
데이터 전처리 기법 최적화
Time에서의 v 구간 길이, 한 싸이클에서의 Time의 개수 등 모델 입력 데이터 크기 최적화
SOH 예측 모델에 사전학습 진행
OCV 커브 데이터 및 NASA, Oxford 공개 데이터 등 추가 데이터를 사용하여 SOH 예측 모델을 사전 학습하여 가중치 적용을 통해 예측 성능 향상
시계열 정보를 포함한 최적 알고리즘 추가 탐색
시계열적 정보를 잃는 한계를 가진 1D-CNN의 단점을 보완할 모델 탐색  SOC 예측 성능 향상으로 높은 SOH 예측 성능 기대됨

## Slide 26
changchoi@gachon.ac.kr
IIP Lab
감사합니다